## Slide 1: 도료의 종류 - 특수도료

## Slide 2: 특수도료 - 자성도료
정의
- 자기를 제어하여 정보를 관리하고 안전을 보장해주는 도료
구성
- 자성분 (-Fe2O3, CrO2, Fe)이 주성분인 금속성 분말,
- 바인더 수지, 첨가제, 용제
용도
- 테이프 (오디오, 비디오, 컴퓨터 테이프),
- 디스크 (하드, 프로피 디스크)
- 카드 (신용카드, 철도승차권, 정기권, 고속도로 통행권, 전화카드),
- 자기시트, 자기드럼 등과 같은 자기기록 매체 분야

## Slide 3: 특수도료 - 시온도료
정의
- 화합물의 열분해에 의한 불가역적인 색의 변화를 이용한 도료
- 온도의 변화에 따라 색이 변하는 도료
안료
- 특정온도에 따라 색의 변화가 뚜렷한 화합물이나 용융에 의해 상태가 변하는 화합물이 안료로 사용
- 안료로 코발트, 니켈, 철, 동, 크롬, 망간, 납 등이 이용되며 사용되는 화합물의 성분 중에는 아민, 암모늄, 탄산, 브롬산, 수산기를 함유한 것이 주로 사용
용도
- 식품의 안전 관리를 위해 많이 사용

## Slide 4: 특수도료 - 발포도료
정의
- 가열이나 전자파 조사에 의한 도막 경화과정 중에 수백 마이크론 정도로 부풀어 입체감을 나타내주는 도료
특징
- 미끄럼 방지 효과와 큐션성을 기대
- 발포성 방화도료로 주로 사용
- 방화도료는 발포용원료, 착색원료, 바인더로 구성되며 방화성능 향상을 위해 인산을 주로 이용
용도
- 종이, 섬유, 피혁, 금속, 합성수지 와 같은 소재에 사용

## Slide 5: 특수도료 - 도전도료
정의
- 전자 및 라디오파 차단, 대전방지, 표면오염 방지에 사용되는 도료
특징
- 전자기기의 경량화, 단순화, 전자에너지 주파수 분포의 고밀도화, 플라스틱 재료 이용의 확대 등이 이루어짐에 따라 더욱 효과적이고 종합적인 개념의 전자파 차폐기술이 요구되며 이 때문에 전자파차폐 도료가 주목
용도
- 전자장비에 주로 사용되며
- 정전기 장해방지용 포장재료 이용을 위한 연구가 진행

## Slide 6: 특수도료 - 방화도료
정의
- 유해가스의 발생을 동반하는 연소의 진행을 막는 도료
분류
- 발포성 방화도료: 기재가 가연성인 경우 기재의 난연화가 목적
- 비발포성 도료: 기재가 불연성인 경우 도막의 단열작용으로 기재의 열 노화를 방지하여 가연물로 인한 연소를 방지하는 것이 목적
제조
- 초산비닐, 염화비닐, 아크릴 등의 난연성 바인더에 3산화 안티몬과 같은 난연조제물를 첨가하여 제조
- 완전 불연성도료는 무기질바인더에 무기질 안료를 배합시킨 것

## Slide 7: 특수도료 - 방음도료
정의
- 정의: 음의 제어를 통해 기술적으로 방음을 할 수 있도록 한 도료
방음종류
- 차음: 음의 전달경로에 벽을 세워 음을 반사, 차단하는 방법
- 흡음: 음의 에너지를 흡수하여 소멸시키거나 작게 만드는 방법
- 방진: 음의 원인을 억제 함에 의하여 음의 발생을 억제하는 방법
- 제진: 음의 어떠한 진동에 의해 발생되기에 진동을 차단하거나 흡수함에 의해 음의 방출을 감소시키는 방법
용도
- 공장, 교통기관, 확청장치나 악기연주, 학교나 유치원에서의 어린이 소리 등을 제어하는데 사용

## Slide 8: 특수도료 - 방청도료
정의
- 청강 등의 구조재에 손상을 입히는 녹을 방지하기 위해 사용되는 도료
특징
- 불소수지도료와 세라믹도료가 각광 (12년에서 20년으로 도막수명을 연장)
- 세라믹도료의 경우 세라믹 안료와 알키드수지 또는 염화고무로 구성

## Slide 9: 특수도료 - 방진도료
정의
- 배관을 통해 전달되는 진동에 의한 소음을 방지하기 위해 적용되는 도료
특징
- 아스팔트계, 에폭시계, 프탈산계, 에멀션계, 염화비닐계 등이 주로 사용
- 두꺼운 도막을 형성하기에 다량의 충전제가 첨가: 석면,섬유 등이 사용
- 안료로 탄산칼륨, 활석 등이 이용
용도
- 빌딩의 수도관이나 가스관에 적용
- 차량, 선박, 자동차, 기계, 건축 및 그 밖에 여러 분야에 사용